Инструкция по сборке пластиковой

разборной бочки на 500 или 700л.

Подробное ознакомление с данной инструкцией позволит Вам правильно установить   нашу бочку  и без проблем пользоваться ей много лет.

Бочка  состоит из пластиковых каркасов трех ( 500л ) или четырех ( 700л ), крепежа и трубок верхнего и нижнего пояса .

Для установки бочки необходимо иметь подготовленную площадку. Лучше всего установить бочку на песчаную основу, убедившись в отсутствии острых предметов -во избежание повреждений пленки в процессе эксплуатации.                                   Площадка под  бочку должна быть  горизонтальной, чтобы предупредить деформацию стенок при заполнении его водой.

Сборка бочки.

- Развернуть пластиковые каркасы, соединить в кольца. Развернуть верхнюю и нижнюю трубку и дать им время распрямиться, некоторые заломы на трубке не являются браком и расправляются при монтаже.

- ВАЖНО! Для правильной сборки надрезанный уголок пластика должен находиться всегда при сборке в правом верхнем углу.

- Вставить крепежные болты  с наружной стороны пластика. С внутренней стороны на болты  накрутить гайки. Затянуть все гайки гаечным ключом.

- Собранные кольца соединить между собой  совместив их горизонтальные отверстия и закрепив их также болтами с гайками.

- На  нижний край пластиковых каркасов   надеть разрезанную вдоль трубку по кругу с нахлестом в 5-7 см в конце круга и отрезав при необходимости лишнее.

- Равномерно расположить полимерный мешок внутри собранного каркаса,

учитывая, что пленка сварена внизу прямым швом, то по дну образуются

складки.

- Начинать заполнение бочки водой, при этом следить, чтобы пленка равномерно прижималась к стенкам каркаса.

- При заполнении на 10-12 см. подтянуть пленку к верху, не допуская ее излишек на нижней кромке борта и закрепить скотчем

- Залить бочку до верха и снять скотч.

- Одеть на верхний край пластика  верхний поручень  с перехлестом 5-7см и обрезать при необходимости  лишнее.

- Обрезать края пленки  снаружи каркаса под верхним поручнем.

- Зимой  бочку можно не убирать. Слейте воду до уровня 10-15 см до земли и

не деформируйте каркас во время морозов.

- Внутреннюю пленку легко при необходимости заменить. Купите пленку-рукав

150см шириной и  170 см длиной , запаяйте один конец утюгом (через газету)

и Вы получите абсолютно чистую бочку.

Пластиковый каркас ярусной бочки не требует ухода, устойчив к морозам и  ультрафиолету, абсолютно экологически безвреден и  долговечен.

С уважением к Вам  компания «ГарденПласт»