ИНСТРЦУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПЛАСТИКОВОЙ РАЗБОРНОЙ БОЧКИ ГАРДЕНПЛАСТ

(данная инструкция подходит для бочек объемом 500 и 700 литров)

Подробное ознакомление с данной инструкцией позволит Вам правильно установить бочку и без проблем пользоваться  ей много лет.

Комплект состоит:

Бочка 700 литров:                                             Бочка 500 литров:

Пластиковый каркас – 4 шт.                            Пластиковый каркас – 3 шт.

Трубка (обруч) – 2 шт.                                       Трубка (обруч) – 2 шт.

Мешок-вкладыш – 1 шт.                                   Мешок-вкладыш – 1 шт.

Пистон  – 18 шт.                                                  Пистон  – 12 шт.

Шайба – 18 шт.                                                    Шайба – 14 шт.

Болт – 9 шт.                                                           Болт – 7 шт.

Гайка – 9 шт.                                                         Гайка – 7 шт.

Для установки бочки необходимо иметь подготовленную площадку.

Используйте песчаную основу, на которую устанавливайте бочку, убедившись в отсутствии острых предметов, во избежание повреждений пленки в процессе эксплуатации.

Площадка под бочку должна быть горизонтальной, чтобы предупредить деформацию стенок при заполнении ее водой.

Этапы сборки бочки

- Разверните пластиковые каркасы. Вставьте крепежный болт с шайбой в центральное отверстие с внутренней стороны пластика. С наружной стороны на болт накрутите гайку с шайбой.

- Соберите таким образом все кольца.

- Разверните верхнюю и нижнюю трубки и дайте им время распрямиться, некоторые заломы на трубке не являются браком и расправляются при монтаже.

- Собранные кольца соедините между собой в последовательности 1-2-1-2 как показано на схеме, совместив их горизонтальные отверстия, и закрепив их пистонами между собой. Пистон устанавливается с внутренней стороны кольца и вдавливается одновременно через два пластиковых каркаса. Вертикальные отверстия между кольцами должны также совместиться, соедините их при помощи болтов, гаек и шайб.

ВАЖНО! Кольца 1 имеют больший диаметр чем кольца 2, поэтому надеваются сверху.

- На нижний край пластикового каркаса наденьте, разрезанную вдоль по кругу трубку, с нахлестом концов трубки в 5-7 см. При необходимости отрежьте лишнее.

- Равномерно расположите полимерный мешок-вкладыш  внутри собранного каркаса. Учитывая, что внизу пленка сварена прямым швом, по дну образуются складки.

- Начинайте заполнять бочку водой, при этом следите, чтобы пленка равномерно прижималась к стенкам каркаса.

- При заполнении на 10-12 см подтяните пленку к верху, не допуская ее излишек на нижней кромке борта, и закрепите при помощи скотча.

- Заполните бочку до верха и снимите скотч.

- Оденьте на верхний край пластикового каркаса трубку с нахлестом в 5-7(по аналогии с нижним краем).

- Обрежьте края пленки снаружи каркаса под верхним поручнем.

Зимой бочку можно не убирать.

- Слейте воду до уровня 10-15 см до земли и не деформируйте каркас во время морозов.

При необходимости мешок-вкладыш можно заменить.

- Для этого подойдет пленка-рукав шириной 150см и  длиной 170 см, один конец которой запаяйте утюгом (через газету).

Таким образом,  Вы получите абсолютно чистую бочку.

Пластиковый каркас ярусной бочки экологически безвреден, не требует ухода, устойчив к морозам, ультрафиолету и долговечен.

При правильной эксплуатации на пластиковый каркас дается гарантия 12 месяцев со дня продажи